| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3497 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 10 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường từ cầu Tà Lu mới đến đường Hồ Chí Minh (thôn Bhúc), huyện Đông Giang

### UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét hồ sơ dự án kèm Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 24/9/2012 của UBND huyện Đông Giang đề nghị thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ cầu Tà Lu mới đến đường Hồ Chí Minh (thôn Bhúc), huyện Đông Gian;

Theo ý kiến tham gia thiết kế cơ sở của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 1356/SGTVT-KHTC ngày 05/10/2012 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số  611/TTr-SKHĐT ngày  26/10/2012,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường từ cầu Tà Lu mới đến đường Hồ Chí Minh (thôn Bhúc), huyện Đông Giang với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đường từ cầu Tà Lu mới đến đường Hồ Chí Minh (thôn Bhúc).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang.

3. Địa điểm: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

4. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng: Công ty TNHH Kiến Minh.

5. Chủ nhiệm lập dự án: Vũ Gia Hưng.

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn, mở rộng thị trấn theo quy hoạch được duyệt, tạo mỹ quan đô thị, tạo quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông và từng bước xóa đói giảm nghèo.

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7.1. Quy mô đầu tư

- Cấp đường: Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCVN104-2007.

- Vận tốc thiết kế tuyến: 60 km/h.

- Tải trọng: + Công trình: H30-XB80.

+ Nền mặt đường: 12T.

- Độ dốc dọc tối đa	: 6%.

- Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

- Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: 200m.

- Bán kính đường cong đứng: Lồi: 4000m; lõm: 1000m.

- Môđuyn đàn hồi Eyc = 120Mpa.

7.2. Giải pháp thiết kế:

## a) Bình đồ: Trên cơ sở hướng tuyến đã được quy hoạch chung, bám theo các sườn đồi để giảm khối lượng và đảm bảo các điểm khống chế.

## b) Cắt dọc: Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật như dốc dọc tối đa, chiều dài dốc dọc, đường cong đứng, triết giảm dốc dọc tại các vị trí đường cong có bán kính nhỏ, cao độ khống chế tại các vị trí cầu cống, ... đồng thời giảm tối đa khối lượng xây dựng, tránh phải xây dựng những công trình phức tạp.

- Toàn dự án gồm 2 tuyến đường với tổng chiều dài là 574,92 m.

+ Tuyến 1 (HCM-N37) bề rộng nền mặt đường: (5,0+10,5+5,0)m = 25,5m dài 452,98m.

+ Tuyến 2 (N37-Cầu) bề rộng nền mặt đường: (3,0+5,5+3,0)m = 11,5m dài 122,03m.

- Kết cấu áo đường:

+ Đá dăm thấm nhập nhựa dày 6cm (tiêu chuẩn nhựa 6kg/m2).

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 40cm

+ Cấp phối đồi đầm chặt K98 dày 50cm đối với nền đắp và 30cm đối với nền đào.

+ Lu tăng cường K95.

## - Nền đường: Nền đường đắp lu lèn đạt độ chặt K95, riêng 50cm trên cùng đắp bằng đất cấp phối đồi đạt độ chặt K98 (nền đào 30cm). Trước khi đắp đất cần phải vét bóc lớp đất hữu cơ dày trung bình 0,3m.

- Hệ thống thoát nước:

+ Mương dọc: Kết cấu mương dọc dạng mương hở đậy đan. Thân mương bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 25cm, móng mương bằng bê tông M150 đá 4x6 dày 20cm đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

+ Hố ga: Xà mũ hố ga bằng bê tông M200 đá 1x2. Thân hố ga bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 30cm, móng hố ga bằng bê tông M150 đá 4x6 dày 30cm đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. Đan hố ga bằng BTCT M200 dày 8cm. Xung quanh đan hố ga và miệng hố ga được niềng bằng thép. Mương qua đường:

+ Những đoạn mương qua đường có kết cấu mương như sau: Đan mương bằng bê tông M300 đá 1x2, thân mương bằng bê tông M200 đá 2x4, móng mương bằng bê tông M200 đá 4x6, dăm sạn đệm.

+ Cửa thu, mương ngang: Cửa thu bằng bê tông M200 đá 1x2, mương ngang bằng BT M200 đá 2x4, đáy được vuốt dốc để thoát nước được dễ dàng. Đan mương ngang bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 8cm.

- Vỉa hè, bó vỉa, hố trồng cây:

+ Vỉa hè: Bằng bê tông M200 đá 1x2 dày 5 cm, phía dưới là lớp cát đệm dày 3cm.

+ Bó vỉa: kết cấu bó vỉa bằng bê tông M200 đá 1x2 đổ tại chỗ cao hơn mặt đường 15cm, dưới là lớp dăm sạn đệm dày 10cm.

+ Hố trồng cây: Cách khoảng 10m bằng gạch thẻ xây trát vữa xi măng M75 dày 2cm, đệm đá dăm 4x6 dày 10cm, bên ngoài quét vôi 3 nước. Lòng hố có kích thước 1,0x1,0m, thành hố dày 10cm.

- Thiết kế nút giao thông: Thiết kế cùng mức với bán kính bó vỉa nhỏ nhất là 8m.

## - An toàn giao thông: Biển báo, cọc tiêu được thiết kế theo điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN237-01.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Có phương án riêng.

11. Diện tích sử dụng đất: 10.750,45m2.

12. Tổng mức đầu tư: 18.067.285.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, sáu bảy triệu, hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng), gồm:

- Chi phí xây dựng sau thuế		: 10.769.332.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án			:      221.163.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:      770.859.000 đồng.

- Chi phí khác				:      117.996.000 đồng.

- Chi phí dự phòng		           	:   1.187.935.000 đồng.

- Chi phí đền bù, giải toả (tạm tính)	:   5.000.000.000 đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2013 - 2015.

Điều 2. Phân công trách nhiệm:

- Chủ đầu tư căn cứ vào dự án được duyệt xác định cụ thể các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án, tổ chức phê duyệt dự toán thiết kế công trình, phân chia gói thầu theo quy mô tiến độ huy động vốn, đảm bảo đầu tư dứt điểm và phát huy hiệu quả đầu tư; chịu trách nhiệm quản lý thi công đảm bảo chất lượng công trình và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư và xây dựng. Sớm hoàn thành dứt điểm công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng của dự án trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công xây lắp.

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai, giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND huyện Đông Giang và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KTN. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Văn Thu |
| --- | --- |