UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                    Độc lập - Tự do- Hạnh phúc.

Số :  709  /QĐ- UB                                   Tam Kỳ, ngày   27    tháng    2  năm 2004.

# QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

đường vào cụm công nghiệp Cồn Ba Cây (An Lưu), huyện Điện Bàn.

### UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4170/QĐ-UB ngày 24/9/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư tuyến đường giao thông chính vào một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Xét hồ sơ dự án kèm theo Tờ trình số 237/TT - CT ngày 02/12/2003 của Công ty đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai v/v xin phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đường giao thông chính vào cụm công nghiệp Cồn Ba Cây (An Lưu);

Theo đề nghị của Sở Giao thông - Vận tải tại Công văn số: 1177/GT-KHKT ngày 11/12/2003; Sở Kế hoạch & Đầu tư tại tờ trình số: 65/TT-KH  ngày 26/02/2004,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đường vào cụm công nghiệp Cồn Ba Cây (An Lưu), huyện Điện Bàn, với các nội dung chính như sau :

1. Mục tiêu dự án: Từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp Cồn Ba Cây, đồng thời góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương.

2. Địa điểm: Xã Điện Nam huyện Điện Bàn.

- Điểm đầu tuyến: Km6+686 ĐT607A.

- Điểm cuối tuyến: Tại đầu cụm công ngiệp Cồn Ba Cây.

3. Chủ đầu tư: Công ty đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai.

4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

5. Quy mô và nội dung đầu tư :

5.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật :

Tổng chiều dài tuyến: 1.219,64m.

+Cấp đường: Đường khu công nghiệp.

+Cắt ngang: 	(06 + 15 + 06)m.

-Môđuyn đàn hồi yêu cầu:	Eyc=1.530daN/cm2.

-Tải trọng thiết kế:

Đường		:	Trục xe 12T.

Công trình		: 	H30-XB80.

-Quy mô công trình	:	Vĩnh cửu.

5.2 Giải pháp kết cấu:

-Bê tông nhựa hạt vừa dày 05cm.

-Bê tông nhựa hạt thô dày 07cm.

-Cấp phối đá dăm dày 40,0cm.

-Nền đường cấp phối đồi đầm chặt K=0,98.

*Vỉa hè bố vỉa:

-Bó vỉa, dải phân làn: Bó vỉa bê tông mác 200 đổ tại chỗ.

-Vỉa hè: Lát gạch bêtông M200 kích thước (35x35)cm, trên lớp đệm cát .

*Hệ thống thoát nước:

- Mương dọc: Mương bê tông khẩu độ B=1,2m.

- Cống qua đường và cống kỹ thuật: Cống hộp bê tông cốt thép.

* San nền.

* Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng.

* Đền bù giải toả.

* Đảm bảo an toàn giao thông.

* Cây xanh, môi trường.

5.3. Đền bù giải toả.

(Chi tiết cụ thể các hạng mục theo bước thiết kế kỹ thuật).

6. Tổng mức đầu tư			:	22.076.000.000 đồng.

-    Xây lắp 				:	17.853.000.000 đồng.

-    Kiến thiết cơ bản khác	:	  1.053.000.000 đồng.

-    Đền bù giải toả			:	  1.163.000.000 đồng.

-    Dự phòng			:	  2.007.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn thu để lại cho tỉnh tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc năm 2003 theo cơ chế của Chính phủ.

- Vốn hỗ trợ đầu tư có mục tiêu của Trung ương.

- Nguồn sử dụng quỹ đất các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện, để tạo vốn đầu tư theo cơ chế chung của tỉnh.

8. Phương thức thực hiện dự án: Đấu thầu.

9. Thời gian đầu tư: Từ năm 2004.

Điều 2. Phân công trách nhiệm :

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và căn cứ vào kế hoạch vốn phân bổ để triển khai thực hiện, với yêu cầu không để phát sinh khối lượng nợ khi chưa rõ nguồn vốn đầu tư bổ sung.

UBND huyện Điện Bàn chịu trách nhiệm thực hiện công tác đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định và tiến độ của chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với UBND huyện Điện Bàn lập thủ tục thu hồi đất, giao đất theo đúng Luật đất đai và giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích.

Các Sở chuyên ngành thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn theo kế hoạch và theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận tải, Công nghiệp, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, Giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai và thủ trưởng các ngành, địa phương liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

-Như điều 3

-TTUBND tỉnh	(Đã ký)

-CPVP

-Lưu VT, KTTH,KTN

Nguyễn Xuân Phúc