| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3376 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 10 năm 2013 |
| --- | --- |

# QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Công trình: Nâng cấp đường ĐT616.

(Đoạn từ cầu Kỳ Trung đến bãi tắm Hạ Thanh)

Địa điểm: Xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo Công văn số 3880/UBND-KTN ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bố trí nguồn vốn hạ tầng du lịch năm 2014 cho dự án Bãi biển Tam Thanh phục vụ du lịch phát triển;

Theo Công văn 8563/BKHĐT-KTDV ngày 29/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương đối với dự án Nâng cấp đường ĐT 616 (Đoạn Cầu Kỳ Trung đến Bãi tắm Hạ Thanh), tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 275/TTr-UBND ngày 10/10/2013 của UBND thành phố Tam Kỳ về đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường ĐT 616 (Đoạn Cầu Kỳ Trung đến Bãi tắm Hạ Thanh);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 614/TTr-SKHĐT ngày 30/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường ĐT 616 (Đoạn Cầu Kỳ Trung đến Bãi tắm Hạ Thanh), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp đường ĐT 616 (Đoạn Cầu Kỳ Trung đến Bãi tắm Hạ Thanh).

2. Tên chủ đầu tư: UBND thành phố Tam Kỳ.

3. Tổ chức Tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Trân Lê Nguyên.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS  Trần Văn Tiến.

5. Địa điểm xây dựng: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

6. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng công trình giao thông nhằm phục vụ khu du lịch bãi tắm Hạ Thanh và kết nối hạ tầng trong khu vực đảm bảo giao thông thông suốt, thuận lợi, phát huy hiệu quả kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương.

7. Quy mô và nội dung đầu tư:

7.1. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài tuyến đường 582,9m.

- Cấp đường: Đường phố chính thứ yếu theo TCXDVN 104-2007.

- Vận tốc thiết kế: Vthiết kế = 60 Km/h; vận tốc qua nút: V=15 Km/h.

- Bề rộng mặt đường: B= 6+2x7,5+6 = 27m.

- Kết cấu áo đường: Cấp cao A1.

- Môđuyn đàn hồi yêu cầu : Eyc = 130 Mpa.

- Tải trọng thiết kế: Nền mặt đường: Trục xe 120KN; Công trình: H30-XB80.

7.2 Nội dung đầu tư:

a). Bình đồ: Hướng tuyến thiết kế theo tọa độ điểm khống chế (hệ tọa độ VN 2000), đảm bảo khớp nối về giao thông và hạ tầng kỹ thuật với khu dân cư Nam Tam Thanh, Khu du lịch sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh.

b). Trắc dọc: Thiết kế đường đỏ các tuyến trên cơ sở cao độ khống chế tại các điểm, đảm bảo thoát nước tốt và phù hợp với cao độ mực nước ngầm và cao độ các tuyến đường khác trong khu vực. Tổng chiều dài tuyến 582,9m.

c). Trắc ngang:

- Nền đường: Bnền= 27,0m= 6,0m+2x7,5m+6,0m.

- Mặt đường: Bmặt= 15m= 2x7,5m.

d). Kết cấu mặt đường:

- Bê tông nhựa hạt vừa dày 5cm.

- Tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2.

- Bê tông nhựa hạt thô dày 7cm.

- Tưới nhựa thấm trên nền CPĐD 1kg/m2.

- Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 30cm.

- Cấp phối đất đồi K98 dày 50cm, E0≥50 Mpa.

e). Bó vỉa:

- Bó vỉa dạng vác xiên cao hơn mặt đường 15cm. Kết cấu bó vỉa bằng bê tông M200 đá 1x2 đổ tại chỗ trên lớp đá dăm 4x6 đệm dày 10cm. Cách khoảng 10m chừa 1 khe co giản.

g). Hệ thống thoát nước:

- Mương dọc: Dùng ống bêtông ly tâm D80 trên lớp đá dăm 4x6 dày 20cm.

- Mương ngang: Thiết kế mương hở đậy đan BTCT B=100cm. Móng bêtông M150 đá 4x6 dày 20cm trên lớp đệm đá dăm 4x6 dày 10cm; thân mương bằng bêtông M150 đá 2x4. Mương ngang dài 100cm, đậy kín bằng 2 tấm đan BTCT đá 1x2 M200 lắp ghép có kích thước 110x50x8cm.

- Hố ga: Bố trí cách mép bó vỉa 2,2m, cách khoảng 18-25m/hố ga. Kết cấu: thân hố bằng bêtông M200 đá 2x4 dày 30cm, móng hố ga bằng bêtông M150 đá 4x6 dày 20cm trên lớp đệm đá dăm 4x6 dày 10cm.

- Cửa thu nước: Dầm cửa thu bằng BTCT đá 1x2 M200 dài 100cm, tại cửa thu nước có bố trí tấm chắn mùi hôi.

- Cống bản ngang đường: Trên tuyến bố trí 01 cống ngang khẩu độ B=1. Thân cống bằng bêtông đá 2x4 M150 dày 50cm, móng bêtông đá 4x6 dày 30cm trên lớp đệm đá dăm 4x6 dày 10cm, xà mũ bằng BTCT đá 1x2 M250 dày 18cm.

h). Cống kỹ thuật: Trên tuyến dự kiến đặt 02 cống kỹ thuật, được thiết kế bằng ống ly tâm với đường kính D50.

i). An toàn giao thông: Tuân thủ theo Điều lệ báo hiệu đường bộ: QCVN41:2012/BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ GTVT.

8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

9. Phương án giải phóng mặt bằng: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng UBND thành phố Tam Kỳ đã thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

10. Tổng mức đầu tư 		: 15.989.332.000 đồng

(Mười lăm tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, ba trăm ba hai ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng                      : 13.121.697.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án               :      261.580.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:      896.930.000 đồng

- Chi phí khác                              :      255.549.000 đồng

- Chi phí dự phòng                      :    1.453.576.000 đồng

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 80% giá trị xây lắp từ nguồn hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch và ngân sách Nhà nước.

12. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện.

13. Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015.

Điều 2. Phân công trách nhiệm:

- UBND thành phố Tam Kỳ (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 253/QĐ-KTM ngày 27/10/2010 của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai./.

| Nơi nhận : - Như Điều 3; - TT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu VT, KTTH, KTN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |